## Slide 2
背景导入：什么是CPS?
信息物理系统（Cyber-Physical Systems，简称CPS）是一种新兴的技术，它将计算（Computation）、通信（Communication）和控制（Control）技术与物理过程有机地集成在一起，形成一个复杂的、高度集成的系统。
物理世界
意识世界
虚拟世界
CPS
PCS
CCS
智
核心特点：
高度集成：计算、通信和控制技术的深度融合，使得系统更加紧凑和高效。
实时性：系统能够实时感知环境，做出决策并采取相应的行动。
自适应性：系统能够根据环境变化进行自适应调整，保持性能稳定。
可靠性：通过先进的技术手段，确保系统的稳定性和可靠性。

## Slide 3
由于CPS的网络物理特性，它的正确性依赖于功能正确性和时间正确性:
功能正确性
功能正确性是指CPS系统能够按照预期完成其设计和规定的任务:
数据捕获的正确性：CPS的感知层中的各种传感器和执行器需要正确感知和采集物理世界的信息，以及正确执行来自上层的指令。这是确保整个系统能够正确运行的基础。
数据处理的正确性：CPS的网络层需要对从物理层采集到的数据进行正确的分析和处理，以发现其中的故障、事件或模式，并为上层提供有用的信息。
数据传输的正确性：CPS的控制层需要确保数据在传输过程中不发生丢失、误码或篡改，以保证信息的完整性和准确性。
时间正确性
时间正确性是指CPS系统能够在规定的时间内完成其任务，并满足实时性的要求:
实时感知与响应：由于物理世界的时间是不可逆转的，CPS系统需要实时感知物理世界的变化，并在规定的时间内做出响应。这要求系统具有高效的数据处理和传输能力，以及快速的决策和控制机制。
时序限制：某些CPS系统，如汽车、机器人和航空电子设备等，对时间要求非常严格。它们具有严格的时序限制，需要在规定的时间内完成特定的任务或操作。例如，在汽车自动驾驶系统中，系统需要在毫秒级的时间内对路况进行感知、分析和决策，以确保行车安全。
时间同步：为了确保CPS系统中各个组件和子系统能够协同工作，它们需要保持时间同步。这要求系统具有高精度的时间同步机制，以确保各个组件在相同的时间参考下进行操作。

## Slide 4
为了实现时间正确性，基于实时任务模型对每个系统进行实时可调度性分析，满足截止时间通常被认为是最重要的要求。但是这也给相关人员带来了挑战，由于各种实际挑战，如确定实时任务模型的难度、处理器实现系统保证的效率以及准确估计最坏情况执行时间的难度，许多部署的实时系统是软实时系统。
注：软实时系统：能够容忍一定程度的时间延迟及其引起的服务质量下降的实时系统。

## Slide 5: 问题调研
为了更好的理解构建实时软件中遇到的实际挑战，该论文对7个具有代表性的CPS开源项目（Autoware，MoveIt， Google Cartographer ，Baidu Apollo，ORB- SLAM2/3， ROS Navigation 和ROS2 rcl ）中的189个BUG进行了分析。
注：
Autoware：开元自动驾驶软件平台
movelt:机器人运动控制集成开发平台
Google Cartographer：Google开发的一个实时SLAM（Simultaneous Localization and Mapping，即同时定位与地图构建）系统
Baidu Apollo:百度自动驾驶平台
ORB- SLAM2/3：SLAM算法
ROS Navigation：机器人自主导航
ROS2 rcl：ROS通信基础功能库

## Slide 6
·最常见的时间保证失败原因是时间约束规范不正确（定义不充分）（189个BUG中的103个），包括缺少时间约束和不充分的时间约束；
·有63个BUG是由于对时间约束执行不足（执行不充分）造成的，其中50个BUG是由于传统软件错误引起的，另外13个错误是由于时间约束未能传递给执行机制。

## Slide 7
通过研究这些项目中的bug，本文总结了三个关键的时间属性：
新鲜度（Freshness）：描述物理现象发生与其在网络中的表示被消费之间的延迟。虽然数据应尽可能保持新鲜，但由于感测和计算总会有一些延迟。
一致性（Consistency）：描述物理世界观察在数据流中汇聚到程序的特定语句时的时间对齐。理想情况下，这些网络状态捕获的物理事件应尽可能同步。
稳定性（Stability）：描述新鲜度的变化。这与实时和控制领域中的抖动概念类似，理想情况下应最小化抖动。
论文作者发现许多现有的缓解措施都实现了对数据时间戳的手动检查，这激励我们从数据流的角度对问题进行建模。

## Slide 8: DFA:Data-flow availability 数据流可用性
DFA是一个用于在自主系统中实现时间保证的新概念，从数据流的角度出发，定义了数据流在实时安全关键系统中应遵循的时序策略。
DFA 的核心思想：
通过给数据流增加时间维度，构建出一个有时间标签的数据流图（Timed Data-flow Graph，TDFG）。在这个图中，数据流的每个节点和边都被赋予了时间属性，从而可以精确地描述数据流的时间约束。
同时基于新鲜度、一致性以及稳定性这三个属性，DFA能够制定出数据流的时间约束，并在系统运行时进行检测和强制执行。如果检测到时间约束违规，系统可以采取相应的缓解措施，以确保系统的时间正确性。这样一来，时间上需要满足的策略可以被抽象成这个TDFG的边。

## Slide 9
TDFG是由程序的中间表示构造的有向图G=(V,E,T,C)
顶点V：集合V中的每个顶点对应于中间表示中的一条语句。
边E：边表示顶点之间的数据依赖关系。如果相应的状态有数据依赖关系，则添加一条边。
时间标签T：包括两种类型的定时，要么是物理世界的传感器读数，要么是由定时传感器值派生的值的范围。
时序约束C：可以为边分配时序约束(Timing Constraints)。这些约束定义了边缘在指定的容忍阈值内需要满足的时间属性。

## Slide 10
1. 新鲜度（Freshness）公式
公式：
：表示数据的新鲜度违反程度，即数据有多“不新鲜”。
：是新鲜度的阈值，表示数据被接受为“新鲜”的最大延迟。
：当前时间。
：数据表示的物理现象发生的时间。
解释：这个公式衡量了从物理现象发生到数据被消费的时间差。如果这个时间差超过了我们设定的阈值θ_f，那么我们就认为数据不够新鲜，或者说数据的新鲜度被违反了。简单来说，它告诉我们数据有多“过时”。
2. 一致性（Consistency）公式
公式：
表示数据一致性违反程度。
：是一致性的阈值，表示我们能接受的数据流时间戳差异的最大范围。
和：分别是流入某个顶点的两条数据的时间戳。
解释：这个公式用于衡量流入同一顶点的多条数据流之间的时间戳差异。如果这个时间戳差异超过了我们设定的阈值θ_c，那么我们就认为数据的一致性被违反了。换句话说，这个公式检查数据是否在时间上足够接近，以保持一致性。

## Slide 11
3.稳定性（stability）公式
公式：
：稳定性约束的违反程度，即系统能够容忍的最大时间变化与实际时间变化之间的差值。
：可容忍的抖动阈值，即允许的最大抖动值。
Δi：第 i 次迭代中数据流到达/离开节点的时间间隔。
I：期望的时间间隔，即理想情况下数据流到达/离开节点的时间间隔。
|Δi - I|： 第 i 次迭代中数据流到达/离开节点的时间间隔与期望时间间隔之间的绝对差值，即抖动值。
max_i,j≤w-1 |Δ_i - Δ_j|： 所有 w 个数据流到达/离开节点的时间间隔抖动值中的最大值。
想要同时满足新鲜度、一致性以及稳定性的条件，我们很显然希望C_f,C_c和C_s同时大于0，也就是满足 为TRUE
至此研究人员已经把CPS的时间保证问题通过DFA的引入、TDFG的构建以及3个工时的提出建立了一个初步的模型，在此基础上研究人员提出了一个全新的系统Kairos，用于整合上述内容并做到CPS的时间约束。

## Slide 12: 用于保证时间约束的系统：Kairos
Kairos系统主要实现两个功能：使用 TDFG进行时间策略定义和违规策略的缓解。
工作流程图：
1.时间约束注释（Timing Constraint Annotation）
2.时间数据流图构建（Timed Data-flow Graph Construction）
3.程序插桩（Program Instrumentation）
4.插桩可执行文件（DFA-enabled Executable）
5.执行状态（Execution States）
6.决策钩子（Decision Hook）

## Slide 13
1.人为注释：Kairos系统提供的3个API
提供时间约束注释的两种方法：
2.动态分析自动提取
自动为那些没有显式时间约束注释的应用程序提供时间保证，从而提高系统的可靠性和安全性。
这种自动化的时间约束提取对于开发者来说是一个巨大的优势，因为它减少了手动注释的需要，并且能够捕捉到可能在开发过程中未被注意到的时间相关问题。

## Slide 14
一个简单的案例

## Slide 15: 3种时间约束违规缓解策略
中止（Abort）策略：
当检测到时间约束违规时，可以选择中止当前的任务实例。这种策略适用于那些对时间敏感的任务，如果数据不新鲜或不一致，继续执行可能导致更严重的问题。
优先级提升（Prioritize）策略：
对于某些关键任务，如果它们错过了截止时间，可以通过提高这些任务的优先级来确保它们能够尽快执行。这种策略有助于减少关键任务的等待时间，提高系统的实时性。
跳过下一个实例（Skip-Next）策略：
允许当前延迟的任务继续执行，但跳过其下一个实例。这种策略有助于系统从延迟中恢复，同时避免因连续延迟而导致的连锁反应。

## Slide 16: Kairos模型评估
评估指标：
  1.验证Kairos能否有效检测和缓解时间约束违规。
  2.评估Kairos在不同工作负载和场景下的性能开销。
在之前统计的189个BUG中，其中 116 个可以被检测到，73个无法被检测到，主要原因在于它们是由底层基础设施错误、设计缺陷或硬件问题(超出了 Kairos 的范围)引起的。

## Slide 17: 性能开销评估
最大开销是 Autoware 中的 motuupdate (4.77%)， Jackal UGV中的UpdateVelsPoses (4.69%) 和 Turtlebot3 中的 getOdomPose (2.74%）。而对于 Autoware、Jackal UGV 和 TurtleBot3 的端到端延迟开销分别为 3.24%、2.44%和 2.75%。
Kairos在所有平台上引入的额外开销相对较小； 对于大多数任务，Kairos的开销在可接受范围内，这表明Kairos能够在不显著影响系统性能的情况下提供时间约束保证。

## Slide 18: 论文有关研究工作的局限性
1. DFA的表达能力
讨论DFA如何能够表达实时计算中的传统概念，例如执行时间约束和同步原语。
2. 人工干预的需求
尽管Kairos提供了动态分析工具来辅助时间约束的提取，但在某些情况下，开发者的手动干预仍然是必要的。
3. 多系统组件的挑战
讨论Kairos在处理违规时需要多个系统组件之间无缝协作的挑战。
4. DFA的普遍性
探讨DFA概念的普遍适用性，以及它如何可能扩展到网络物理系统之外的其他计算环境
5. 实时系统构造的兼容性
分析DFA如何与现有的实时系统构造兼容，以及它如何帮助开发者利用实时理论的现有进展。
6. 性能开销
讨论Kairos引入的性能开销，在不同工作负载和场景下的表现以及如何减小开销。
7. 安全性和可靠性的权衡
探讨在实施时间约束时可能需要在安全性和系统性能之间做出的权衡。

## Slide 19
感谢聆听！